Група 21-т

«Виробниче навчання»

Опрацювати теми:

Розглянуто та схвалено на засіданні                       ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                          методичної  комісії                                                   В. о. директора

майстрів  виробничого навчання                            ДНЗ« Красногорівське ВПУ»

Протокол №____від___________                            _____________В.Г. Хмара                                                         Голова метод комісії

____________________________

Інструкційно-технологічна картка

Професія: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1» )

Тема: Проведення технічного обслуговування №2 трактора МТЗ-80.

Мета заняття: Навчитися виконувати і здобути практичні навики з проведення технічного обслуговування №2 трактора МТЗ-80.

| № з/п | Послідовність виконання і зміст завдання | Технічні вказівки і умови до виконання завдання | Обладнання і інструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виконати роботи передбачені ЩТО | ЩТО проводити по інструкційній картці з технічного обслуговування | Трактор МТЗ-80, набір інструмента, набір ГСМ |
| 2 | Виконати роботи, передбачені ТО-1 | ТО-1 проводять по інструкційній картці з технічного обслуговування | Обладнання і інструмент, передбачені ТО-1 |
| 3 | Перевірити і в разі потреби відрегулювати | Тепловий зазор клапанному механізмі, вільний хід педалей керування зчепленням, гальмівну систему, важелі керування механізмом повороту гусеничних тракторів | Трактор МТЗ-80, набір інструмента, набір ГСМ |
| 4 | Замінити оливу | В системі мащення двигуна та промити фільтри | Трактор МТЗ-80, набір інструмента, набір ГСМ |
| 5 | Промити | Паливний фільтр тонкої очистки (на двигунах марки Д-240 – промивають їх під час роботи на середніх обертах колінчатого валу двигуна) | Трактор МТЗ-80, набір інструмента, набір ГСМ |
| 6 | Видалити осад | З паливного бака та промити фільтр горловини бака | Трактор МТЗ-80, набір інструмента, набір ГСМ |

| 7 | Перевірити | Густину електроліту акумуляторних батарей за допомогою акумуляторного денсиметра (густина електроліту при температурі 150С, має бути влітку 1,21-1,24г/см3), засміченість повітроочисника – індикатором (у разі забрудненого повітроочисника в оглядовому вікні, індикатора видно поршень червоного кольору), герметичність системи охолодження – компресорно-вакумної установкою і секундоміром (повітря в систему охолодження має подаватися під тиском 0,15МПа, якщо спад тиску вищий за 0,01МПа протягом 10с система протікає), загальний стан циліндро-поршневої групи – стетоскопом або автостетоскопом (у разі відхилень параметрів вібрації та шуму виконати поглиблене діагностування циліндро-поршневої групи та кривошипно-шатунного механізму), герметичність впускного повітряного тракту – пристроєм (зниження рівня води в трубці свідчить про порушення герметичності системи), тривалість обертання ротора центрифуги – стробоскопічним тахометром і секундоміром (після зупинки двигуна ротор повинен обертатися не менше як 35с), тиск, що створюється паливним пасом перед фільтром і після нього, потім перепад тиску до і після фільтра, пристроєм (насос вважається робото здатним, якщо тиск перед фільтром 0,08МПа, за фільтром – 0,05МПа, фільтрувальний елемент треба замінити, якщо різниця між тиском більше за 0,07МПа. Робота двигуна при тиску за фільтром менше ніж 0,02МПа не допускається) | Трактор МТЗ-80, набір інструмента, акумуляторний денсиметр, індикатор ОР-9928, компресорно-вакумна установка КН-4942, секундомір, стетоскоп КН-1154, автостетоскоп за ТУБЕ 0-0,03, пристрій КГ-4870, стробоскопіч-ний тахометр, пристрій КН-4801, набір ГСМ |
| --- | --- | --- | --- |

Контрольні запитання:

- Коли проводять ТО-2 трактора МТЗ-80?

- Що таке технічне обслуговування (ТО)?

- Що таке планово-попереджувальна система технічного обслуговування?

Розглянуто та схвалено на засіданні                       ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                          методичної  комісії                                                   В. о. директора

майстрів  виробничого навчання                            ДНЗ« Красногорівське ВПУ»

Протокол №____від___________                            _____________В.Г. Хмара                                                         Голова метод комісії

____________________________

Інструкційно-технологічна картка

Професія: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»)

Тема: Технічне обслуговування №3 трактора МТЗ-82.

Мета заняття: Навчитися виконувати і здобути практичні навики з проведення технічного обслуговування №3 трактора.

| № з/п | Послідовність виконання і зміст завдання | Технічні вказівки і умови до виконання завдання | Обладнання і інструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виконати роботи, передбачені ЩТО, ТО-1, ТО-2 | Роботи проводять по інструкційним картам з технічного обслуговування | Використовувати згідно ТО |
| 2 | Перевірити | Частоту обертання колінчатого вала і потужність двигуна приладом з індуктивним датчиком (задати потрібний режим роботи двигуна, зняти покази приладу і порівняти їх з номінальними значеннями. У разі відхилення показів від норми треба виконати поглиблення діагностування циліндро-поршневої групи), масову годину витрати палива – паливоміром, ємкістю для збирання палива і секундоміром. Після цього порівняти визначену витрату з її номінальним значенням, точність умонтованих контрольно-вимірювальних приладів – приладом (порівняти покази контрольного і перевірювального приладів), подачу зливного насоса – приладом (перевірити при температурі оливи 75-850С та номінальній частоті обертання колінчатого вала двигуна), момент затягування шпильок кріплення головки блока – динамометричним ключем (допустимі значення моменту затягування гайок в середньому 22-24Нм), правильність установлення фар і силу їхнього світла – приладами (центр світлової плями має перебувати в точках перетину ліній, нанесених на екран приладу), зусилля на важелях і педалях керування – пружинним динамометром (граничне зусилля має бути в 1,8 раз більшим за номінальне), люфт рульового колеса та зусилля на ободі – приладом, висоту протектора шин – лінійкою, кут розвалу і сходження коліс – пристроєм, осьові зазори в підшипниках коліс і шкворнів – пристроями, сумарний зазор у механізмах трансмісії – люфтоміром або кутоміром (номінальні та граничні значення сумарного зазору наведено в інструкціях з експлуатації тракторів), зазори в підшипниках ходової частини – пристроями (якщо розмір зазору більший за 0,5мм, підшипники регулюють). | Трактор МТЗ-82, набір інструмента, набір ГСМ, прилад ИМД-Ц з індивідуаль-ним датчиком, паливомір КН-4818, ємкість для збирання палива, секундомір, прилад Э-204, прилад КН-4858, динамо-метричний ключ, прилади КН-1093 та НИИАТ-Э6, пружинний динамометр ДПУ-0,02-1, прилад К-408, пристрій КН-650, КН-4943, КН-4850, КН-4892, люфтомір КН-4832 або кутомір КН-13909 |
| 3 | Замінити оливу | У всіх системах та промити фільтри | Трактор МТЗ-82, набір інструмента, набір ГСМ, карта мащення |

Контрольні запитання:

- Коли проводять ТО-3 трактора МТЗ-82?

- Що таке технічне обслуговування (ТО)?

- Що таке планово-попереджувальна система технічного обслуговування?